國際環保紡織協會推出新版Oeko-Tex Standard 100生態認證標準

(發佈日期：97年4月25日)

- 國際環保紡織協會（The International Oeko-Tex Association）根據2007年最新的研究成果，同時考慮到國際紡織品市場狀況及當前的市場發展趨勢，並結合全球各區域法律、法規的變化，於2007年底對Oeko-TexStandard100生態紡織品標準進行了修訂，修訂內容主要涉及有害物質範圍和限量值。修訂的2008版標準從2008年1月1日起開始生效。Oeko-TexStandard100標準的測試項目目前已涵蓋了100多個獨立的測試參數，不僅包括對人體健康有危害和潛在危害的化學品，還包括危及健康的有害物質。

- 國際環保紡織協會2007年10月指出修正版Oeko-Tex Standard 100（國際環保紡織品生態認證）標準，針對致癌和致敏感染料，禁用芳香胺、鄰苯二甲酸鹽等多種有害物質的技術參數作出更嚴格的要求，其中，繼2006年禁止使用染料分散黃23之後，增加禁用染料分散橙149。國際環保紡織協會2008年3月再次修正Oeko-Tex Standard 100標準，並已經開始生效。新版標準對涉及甲醛、含氯苯酚、殺蟲劑等多種有害物質的技術參數作出更為嚴格的要求。

- Oeko-Tex是目前全球紡織行業公認的權威生態紡織標準，歐美地區許多大型採購商都將Oeko-Tex Standard 100標準作為產品採購的技術依據。目前，全世界有近80個國家（地區）的8,000多家製造商嚴格按照Oeko-Tex標準進行生產管理和品質控制。按照紡織產品類別及用途，全球共有超過62,000種紡織產品獲得相應的證書。Oeko-Tex Standard 100認證範圍包括纖維、紗線、坯布、輔料、服裝及從事染整加工和其他與紡織品有關的生產商、經銷商；其標籤是世界範圍內註冊的標籤，受馬德里公約保護，有效期是一年，期滿需要續證。

- 2008年最新版標準在以下幾個方面作出修訂：甲醛限定值由原來的20ppm修訂為16ppm；農藥禁用列表中增加六種含氯有機農藥；氯化苯酚測定的物質由四氯苯酚的一種異構體修訂為三種異構體，限定值為三個異構體的總和值；有機錫化物中新增三苯基錫，除第一級別嬰兒用紡織品的限定值為0.5ppm外，第二級別、第三級別、第四級別紡織品的限定值為1.0ppm；二丁基錫的限定值擴延到第二級別、第三級別、第四級別紡織品，限定值為2.0ppm；生物活性物質將由原來允許第四級別紡織品使用修訂為對所有級別紡織品均禁用；石棉纖維列入禁用纖維列表。

- 近幾年來，越來越多的紡織生產企業通過申請Oeko-TexStandard100生態紡織品認證，不斷優化產品工藝，使產品質量得到提高。據最新統計，目前中國內地持有Oeko-TexStandard100證書的企業數量已達856家，認證產品的種類也從普通的紗線、面料等傳統產品，向家紡類產品，以及拉鏈、紐扣、花邊等多種產品擴展，一些新型服裝配飾品種也積極申請認證。

- 根據Oeko-TexStandard100標準規定，每次新修訂的標準出爐，標準的執行均會有一個過渡期。本次的新修訂標準規定，對於已獲認證企業的續證期，如果在2008年1月至3月期間，則續期的產品檢測仍將執行2007版標準；如續證期在4月1日之後，將按新修訂的標準執行。對於2008年1月1日後首次申請辦理Oeko-TexStandard100認證的企業，將執行2008新版標準。

Oeko-Tex Standard 100生態認證標準簡介

- Oeko-Tex Standard 100是包括紡織品初級產品、中間產品和終產品等所有加工級別在內的統一的紡織品檢驗系統和認證系統。

- 有害物質檢驗包括法律禁止和管制的物質、已知的危害健康的化學品以及健康防護的參數。

- 根據紡織品的用途，對被檢驗的紡織品分為四個Oeko-Tex產品類別。產品的皮膚接觸越強，則對產品的人類生態學要求也就越高。

- 在經過廣泛的實驗室檢測之後，如果包括配件在內的所有成分都毫無例外地符合所要求的檢測標準，則製造商可以用Oeko-Tex標籤標記其成功通過檢測的產品或商品組，或用標記進行其他形式的廣告。所出具的證書的有效期為一年，並且可以在滿足條件的前提下不斷續期。

優點

對向其客戶提供無健康危害產品的紡織工業和服裝工業的企業而言，通過Oko-Tex Standard 100認證有一系列好處：

- 根據此標準積木原理，對各個加工級別的紡織品都可以申請檢測和認證。通過使用前級認證證書，可以避免重複認證工作。

- 在加工過程中對產品的質量或化學性能作了更改的生產商，負責承擔產品人類生態學上的質量責任。通過這種方式，成衣製造商作為生產鏈中的最後一個環節，可以用極易駕馭的費用安排對自己的產品進行認證。

- 在全球通用的Oeko-Tex標準目錄為採購條件和供貨條件提供了統一的要求標準，由此可以簡化和加速資訊流。

- 這樣，透明度得到提高，尤其是對生產週期非常短、內部質量保證系統複雜的公司而言，產品安全性可以得到顯著地提高，並且可以節約大量的時間。

(資料來源：本篇轉載自經濟部投資業務處「全球台商e焦點」第101期，由中華經濟研究院台灣WTO中心副研究員靖心慈女士著作，以及Oeko-Tex國際環保紡織協會網站http://www.oeko-tex.com)